OPIS TECHNICZNY

do opracowania pn. Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do pól

w miejscowości Knieja-Kopaniny, gmina Przyrów

powiat czestochowski

województwo śląskie.

- Podstawa  opracowania:

  - umowa o dzieło zawarta z Gminą Przyrów,

  - mapy ewidencyjne,

  - oględziny i pomiary w terenie.

- Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację-remont drogi transportu rolnego na terenie gminy Przyrów. Droga łączy wsie Knieję i Kopaniny,      stanowi dojazd do pól tych miejscowości. Modernizacją został objęty odcinek o długości 1160m i szerokości 4,00m oraz obustronne pobocza po 0,5 każde.

Prace będą polegały na:

- wykonaniu robót pomiarowych,

- profilowaniu,

- uzupełnieniu istniejącej podbudowy,

- wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy

- wykonaniu poboczy,

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Przedmiotową dokumentację sporządzono na potrzeby dofinansowania inwestycji środkami FOGR.

Planowana przebudowa-modernizacja drogi finansowana będzie ze środków  gminy Przyrów oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi usprawni rolnikom dojazd do pól.

Konieczna jest konserwacja rowów na długości około 300 m oraz  udrożnienie przepustu. Wykonanie konserwacji rowów nie zostało ujęte                    w kosztorysie inwestorskim, ponieważ prace te zaplanowano do wykonania brygadami własnymi Gminy lub Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych.

- Opis stanu istniejącego:

Tereny przez które przebiega projektowana do modernizacji droga                   są terenami o charakterze rolniczym. Projektowana droga transportu rolnego przebiega wpólnocno-zachodniej części gminy.

Przebudowa-modernizacja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 51 obręb Knieja i 61 obręb Kopaniny .

Odcinek przewidziany do modernizacji jest w bardzo złym stanie technicznym, jest to droga śródpolna o nawierzchni częściowo utwardzonej na długości 660 m, a na długości 500 o nawierzchni gruntowej z licznymi wybojami, koleinami w okresie opadów uniemożliwiająca przejazd.

- Projektowane rozwiązania sytuacyjne:

Uproszczoną dokumentację projektową wykonano                                                         z wykorzystaniem map ewidencyjnych w skali 1:5000 oraz na podstawie oględzin i pomiarów w terenie .

- Projektowane rozwiązanie wysokościowe:

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie modernizowanej drogi.

Na odcinku drogi objętej opracowaniem zastosowano szerokości jezdni 4,00m oraz obustronne pobocza po 0,5m każde.

- Nawierzchnia i podbudowa:

- Wyrównanie istniejącej podbudowy do grub.po zagęszczeniu 10 cm na długości 660 m,

- Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy,

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa 4 cm

- Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.

- Odwodnienie:

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli na odprowadzenie wód na teren przyległy na części drogi – spadek dwustronny, a na części drogi jednostronny w kierunku rowu,

- Prace przewidziane do wykonania:

  - Droga w miejscowości Knieja-Kopaniny o długości 1160 mb           i szerokości 4,00m oraz obustronne pobocza na całej długości drogi tj.1160 mb i szerokości 0,50 m:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym obmiar – 1,16 km,

- Wykoszenie poboczy	z roślinności,

- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków obmiar = 0,04ha

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- Wyrównanie istniejącej podbudowy,

- Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa 4 cm	,

- Skropienie brzegów drogi asfaltem,

Zakres prac do wykonania został ujęty w przedmiarze robót, który jest załącznikiem dokumentacji.

Dokumentacji nie uzgodniono pod względem podziemnego uzbrojenia terenu, ponieważ nie planuje się wykonywania wykopów. Wykonawca robót we własnym zakresie dokona jednak rozeznania w przedmiotowym temacie.

Gmina wskaże właściwy przebieg trasy drogi w terenie tak, aby nie naruszyć  granic gruntów prywatnych.

Z uwagi na brak map syt-wys uproszczona dokumentację wykonano            na podstawie map ewidencyjnych.

- Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu cen opublikowanych w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – Serwis oraz cen w Regionie.

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  KNR-ów:

- KNR-2-31,

- KNR 2-01.